## Slide 1
Version : 17.0 | PCB Design Review Check Sheet | 제정: 제어기선행시험팀
결 재 | 작 성 | 검 토 | 승 인
차 종 |  | US4
제어기 명 |  | ESS_ver3.0
개발 단계 |  | 설계 단계
PCB 버전 |  | ver 3.0
협 력 사 |  | 대동시스템
팀 명 |  | 제어팀
작성자 성명 |  | 석정수
연락처 | 사무실 | -
 | 휴대폰 | 010-6406-3225
 | E-Mail | seokjs@dds.co.kr
※ 반드시 협력사 승인권자의 결재 후 자료 송부 (결재 근거 첨부)

## Slide 2
Version : 17.0 | PCB Design Review Check Sheet | 제정: 제어기선행시험팀
NO | 분 류 |  |  | 내 용
1 | 1차 협력사 |  |  | 
2 | 2차 협력사 |  |  | 
3 | SMT 조립 협력사 |  | 개발용 sample | 
 |  |  | 양산용 sample | 
4 | PCB 협력사 | Rigid | 개발용 sample | 
 |  |  | 양산용 sample | 
 |  | Flexible | 개발용 sample | 
 |  |  | 양산용 sample | 
 |  | Metal (특수) | 개발용 sample | 
 |  |  | 양산용 sample | 
5 | PCB 원판 | Rigid | 제조사 | 
 |  |  | Model No. | 
 |  | Flexible | 제조사 | 
 |  |  | Model No. | 
 |  | Metal (특수) | 제조사 | 
 |  |  | Model No.(PP포함) | 
6 | PSR Ink |  | 제조사 | 
 |  |  | Model No. | 
7 | 표면처리 |  | 협력사 | 
 |  |  | 표면처리방법 | 

## Slide 3
PCB 체크시트 16.1 버전 주요 변경 내용
Ver 16.1
1. 디자인리뷰 체크시트 개정 팀명 변경 : 제어기선행평가팀  제어기선행시험팀
2. [1] 5) CAF Test 결과 관련 설계 내용 검토 구체화 : wall to wall, line to line , wall to line 간격 확인하도록 개정
3. [10] 대전류 패턴 설계 시트에 PCB 패턴 체크시트 엑셀 파일 추가
Ver 16.0
1. [1] PCB 원판 시트 - 3), 4)번 항목 이해도 향상을 위해 문구 수정
2. [5] 발진소자 주변 설계 - 3), 4)번 항목을 1개 항목으로 일원화하여 중복 내용 정리
3. [6] 디커플링커패시터 - 1)번 항목 문구 수정, 적용된 MCU, IC 모두 검토하도록 문구 명확화
4. [7] MCU Reset 단 설계 – 1), 2)번 항목 문구 수정, pull up 저항 뿐만 아니라 커패시터를 포함하여 필터 회로를 PCB에 아트웤 하는 경우 MCU 근접 설계하도록 명확화
5. [8] BGA 등 솔더볼을 적용하는 패키지 – 4), 5)번 항목을 1개로 통합, 메모리 미러링 설계 필요시 허용
6. [9] BGA – 1) Via hole filled via 용어 정의 명확화, 3) underfill, sidefill로 문구를 한정하지 않고 기계적, 열적 충격 방지 대책 수립을 확인하기 위해 문구 수정
7. [10] 대전류 패턴, Via 설계 – 전체적으로 내용 구체화, 협력사 자체 기준 명확화 하는 방향으로 문구 수정
8. [11] PCB 패턴 설계 – 3) dendrite 문구 추가
9. [17] [18] 부품 최소 이격 거리 – [17] 1개 시트로 내용 통합, 부품 유형별 이격 거리 기준 제시
10. [19] 전해커패시터 – 1) 전류 리플 문구 추가, 수계콘덴서 사용 여부 검토를 위한 4), 5)번 항목 추가
11. [21] 전패커패시터 주변 패턴 설계 – 3)번 항목 문구 추가
12. [26] Chip 부품의 Land 패턴 설계 – 1) 패턴폭 차이를 2배 이내로 설계하도록 권장 기준 제시
13. [31] PTH(Via) – IPC 규격과 용어 기준 통일, Filled via 내부 관리 강화를 위해 2), 3) 내용 추가
14. [32] Land 주변 Via 설계 – 1) 동일 신호의 경우 Land-via 이격 거리 0.3mm로 완화하는 내용 수정
15. [38] Press-Fit – 신규 시트 추가
16. [49] Lead 타입 부품 실장 – 4), 5)번 항목 추가
17. 체크시트 항목 번호 및 순서 변경

## Slide 4
PCB 재료
[1] Rigid PCB 원판 |  | 판정 (O, X) | 비고
1) FR-4 PCB 원판을 적용하였는가? |  |  | PCB 원판 Datasheet 첨부
2) 무연솔더 적용시, 규제에 대응 가능한 원판을 사용하였는가? (MS 941-01 FR-4 Type B, Type C 적용) |  |  | MS941-01 비교자료 첨부
3) 전자 유니트 용도 및 적용 위치를 고려하여 적절한 유리전이온도(Tg)의 PCB를 사용하였는가? ※ 예) 실내/일반전장품 : 130℃ 이상, 엔진룸/무연솔더용 : 141℃이상, 특수발열부 : 170℃이상 |  |  | Tg : ℃
4) CAF(Conductive Anodic Filament)에 대응 가능한 PCB를 사용하고 있는가? |  |  | CAF Test 자료 첨부
5) CAF 가능성을 줄이기 위해 PTH(via) 및 내부 패턴 등 도체 간 최소 이격 거리 기준을 가지고 설계하였는가? - CAF Test 결과 (PTH wall to wall, Pattern의 line to line, wall to line 간격 최소값 고려) 보다 크게 설계 |  |  | 설계된 최소 이격 거리 - Wall to wall 간격 : mm - Line to line 간격 : mm - Wall to line 간격 : mm
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다 |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 | 
 | - PCB 원판명 : - PCB 원판 제조사 : - 동박 두께 : - 무연솔더 적용 여부 : - PCB 단면도첨부 (Stack up, Layer 두께 명기) ※ Pb-Free 적용 관련 (1) 적용 시점 : 2016/01 신규 양산 차종 (2) 사용 금지 원판 : Type A (MS941-01참조) (3) 적용 지역 : EU 및 한국 등 | 개선 시점 : | 
※ PCB 원판 신뢰성 확보 |  |  | 
판정 결과를 확인 할 수 있는 근거 자료 작성
판정 결과 불만족 사항에 대한 대책 작성
▪ FR-4
▪ Tg (TMA) : above 150
▪ Anti-CAF
▪ Low CTE

## Slide 5
[2] 표면처리 (Finish : ENIG, Immersion Tin, OSP 등) |  | 판정 (O, X) | 비고
1) Land(Pad)의 산화나 부식을 방지하기 위해 표면처리를 하였는가? |  |  | 
2) 적용한 표면처리에 대한 적정 두께 기준을 가지고 관리하고 있는가? (MS941-01 참조) |  |  | 
3) MS941-01에 명기되지 않는 표면처리 적용시 자동차용으로 적합한 두께 관리 기준을 적용하였는가? |  |  | 근거 첨부
4) 솔더링 후 PCB 전 영역에서 동노출을 최소화 하였는가? |  |  | 
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다 |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 | 
 | - 적용된 표면처리 방법 : - 표면 처리 관리 기준/분석 결과 첨부 | 개선 시점 : | 
※ PCB 동박 산화, 부식 방지 |  |  | 
판정 결과를 확인 할 수 있는 근거 자료 작성
판정 결과 불만족 사항에 대한 대책 작성
3) 동노출 최소화 필요
1) ENIG
< NG >
< OK >
PCB 재료

## Slide 6
[3] PSR(Photo Solder Resist) INK |  | 판정 (O, X) | 비고
1) PCB Solder Mask용 Ink는 MS 941-01 기준을 만족하는가? |  |  | MS941-01 비교자료 첨부
2) 패턴 위에 도포된 잉크의 두께는 Spec에 따라 관리 되고 있는가? ※ 패턴 중앙(a) ≥15㎛, Edge (b) ≥10㎛, 그라운드(c) ≥15㎛ |  |  | 
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다 |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 | 
 | - Ink 제조사 : - Model 명 : - PSR Ink 단면 실측 두께 확인 자료 첨부 | 개선 시점 : | 
※ 동박 보호, 절연성 확보를 통한 패턴 신뢰성 향상 |  |  | 
< NG >
Ink도포 불량 : 두께 불균일
리터치 금지
PCB 재료
판정 결과를 확인 할 수 있는 근거 자료 작성
판정 결과 불만족 사항에 대한 대책 작성
a≥15㎛
b≥10㎛
c≥15㎛

## Slide 7
MCU (IC)
[4] MCU / IC |  | 판정 (O, X) | 비고
1) MCU / IC 패키지 크기의 80% 이상 GND가 되도록 패턴을 설계하였는가? |  | - | 
2) 사용하지 않는 핀(N.C)인 경우에도 Land를 설계하였는가? |  | O | 
3) 사용하지 않는 입력 핀은 특성에 따라 Pull up 또는 Pull down 처리를 하였는가? |  | O | 
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다 |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 | 
 | ※ 모든 MCU, IC에 대하여 Gerber 사진 첨부 | 개선 시점 : | 
※ 핀 쇼트, 솔더 불량 방지 및 EMC 특성 강화 |  |  | 
판정 결과를 확인 할 수 있는 근거 자료 작성
판정 결과 불만족 사항에 대한 대책 작성
2) 미사용핀(N.C) Land 설계
Land 미설계
GND
GND
< OK >
< NG >
1)
MCU
LDO

## Slide 8
[5] 발진소자 주변 설계 |  | 판정 (O, X) | 비고
1) 발진 관련 소자 주위에 Guard GND를 설계하였는가? |  | O | 
2) Guard GND는 MCU GND와 직접 연결하였는가? |  | O | 
3) Guard GND는 발진소자의 동작과 무관한 소자/회로의 GND와 분리되었는가? |  | O | 
4) 발진관련 소자는 MCU와 최대한 가깝게 배치하였는가? |  | O | 
5) 발진관련 소자 사이로 다른 신호선이 지나지 않는가? (내층 포함) |  | O | 
6) 발진소자, MCU (IC), 커패시터 등 발진 관련 부품은 동일면에 설계하였는가? |  | O | 
7) 발진소자 제조사에 Matching Test를 의뢰하여 주파수 및 발진 여유도를 검증하고 반영하였는가? |  | - | Matching Test 결과 첨부
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다. |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 | 
 | ※ 다수의 발진소자가 적용된 경우 모든 발진소자에 대하여 Gerber 사진 및 Matching Test 결과 첨부 | 개선 시점 : | 
※ 방사/전도 노이즈 발생 방지, 노이즈 커플링 차단 |  |  | 
MCU (IC)
판정 결과를 확인 할 수 있는 근거 자료 작성
판정 결과 불만족 사항에 대한 대책 작성
Guard GND를 적용하여
주변 GND와 분리
발진소자
MCU (IC)
KX53

## Slide 9
MCU (IC)
[6] 디커플링 커패시터 |  | 판정 (O, X) | 비고
1) 각 MCU나 IC의 전원 핀에 별도의 디커플링 커패시터를 배치하였는가? |  | O | 
2) 전원 공급 핀이 복수일 경우, 각각의 핀에 디커플링 커패시터를 배치하였는가? |  | O | 
3) 디커플링 커패시터 배치 시, 전류 path를 충분히 짧게 설계하였는가? (권장값 : d ≤ 5mm) |  | O | 
4) 디커플링 커패시터는 아래 권장안과 같은 전류 경로로 패턴을 설계하였는가? (전원커패시터IC전원핀) |  | O | 
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다 |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 | 
 | ※ 적용된 MCU, IC 각각에 대한 검토 자료 첨부 - 부품의 전원, GND, 디커플링 커패시터가 확인 가능하도록 Gerber 사진 첨부 | 개선 시점 : | 
※ 핀 쇼트, 솔더 불량 방지 및 EMC 특성 강화 |  |  | 
MCU
판정 결과 불만족 사항에 대한 대책 작성
< OK >
< NG >
VCC
MCU
VDD
VSS
cap
3)
4)
LDO
CAN IC
MOTOR DRIVER

## Slide 10
MCU (IC)
[7] MCU Reset 단 설계 |  | 판정 (O, X) | 비고
1) MCU의 Reset pin에 pull-up 저항과 커패시터를 연결할 경우, MCU에 가깝게 배치하였는가? |  | O | 
2) MCU의 Reset pin에 pull-up 저항과 커패시터를 연결할 경우, 패턴의 길이(d)는 최대한 짧게 하였는가? ※ 권장값(d) : 10㎜ 이내 |  | O | 1.9mm
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다 |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 | 
 |  | 개선 시점 : | 
※ MCU 오동작 방지 (Latch up 등) |  |  | 
Regulator
Vcc
d
P-up저항
MCU
Reset pin
GND
cap
판정 결과 불만족 사항에 대한 대책 작성
Reset 풀업 저항 / 커패시터 / MCU 거리
풀업 저항 / 커패시터 거리
31.7mm – 29.8mm = 1.9mm

## Slide 11
MCU (IC)
[8] BGA 등 솔더볼을 적용하는 패키지의 Land 및 배치 |  | 판정 (O, X) | 비고
1) Via Land(Pad)의 위치는 BGA Land의 중앙에 설계하였는가? (d1=d2=d3=d4) |  |  | 
2) Land 형태는 BGA 적용 부품 제조사가 추천하는 방식을 확인하고 설계하였는가? - 부품 제조사 추천이 없는 경우, NSMD(Non Solder Mask Defined) Land 방식 적용 |  |  | 
3) Package Land와 PCB Land는 동일한 방식으로 설계하였는가? - BGA Land가 NSMD이면 PCB도 NSMD로, BGA Land가 SMD이면 PCB도 SMD로 설계 |  |  | 
4) BGA 부품이 실장된 Layer의 반대편 (a) 영역 및 경계면 (b)에 전자소자가 배치되지 않도록 설계하였는가? - BGA 부품에 적용되는 커패시터 부품의 경우 : (a) 영역 배치 허용, (b) 경계면 배치 금지 - BGA 부품 제조사에서 미러링 배치가 요구되는 경우 배치 허용, 배치 근거 및 솔더링 문제, 검사 등에 대한 대책 첨부 |  |  | 
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다 |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 | 
 |  | 개선 시점 : | 
※ BGA 신뢰성 확보 |  |  | 
판정 결과를 확인 할 수 있는 근거 자료 작성
판정 결과 불만족 사항에 대한 대책 작성
1)
2)
3)
< NG >
< OK >
Via
BGA Land
4)

## Slide 12
MCU (IC)
[9] BGA |  | 판정 (O, X) | 비고
1) Via hole은 Filled via (IPC-4761기준 Type 6b) 방식으로 처리 하였는가? |  |  | 
2) Via에 충진된 Resin의 요철이 발생되지 않도록 하였는가? |  |  | 
3) Underfill 또는 Sidefill 등과 같은 기계적 또는 열충격 방지 대책을 적용하였는가? (CTE 매칭 고려) |  |  | 
4) BGA Land에 이물질이나 스크래치, 표면처리 불량이 없는가? |  |  | 
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다 |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 | 
 | - Underfill / Sidefill 등 적용시 수지 재료 : - Underfill / Sidefill 등 적용시 내용 첨부 | 개선 시점 : | 
※ BGA 신뢰성 확보 |  |  | 
판정 결과를 확인 할 수 있는 근거 자료 작성
판정 결과 불만족 사항에 대한 대책 작성
< NG >
< OK >
1) 2)

## Slide 13
패턴 설계
[10] 대전류 패턴, Via 설계 |  | 판정 (O, X) | 비고
1) 패턴에 흐를 수 있는 최대 전류량을 고려하여 패턴 폭을 설계하였는가? (패턴 중 가장 좁은 부분 기준) - B+ 또는 GND 쇼트시 전류, 모터 Stall 전류, Inrush 전류, 부하 전류량, Current Limit, PTC 등의 Worst case 고려 |  |  | 
2) 패턴과 연결되는 Wiring에 Fuse가 연결된 경우, B+또는 GND 쇼트시 과전류에 의해 Fuse가 끊어질때까지 PCB 패턴, 커넥터, 스위치, 부품 등에 문제가 없도록 설계 하였는가? - Fuse 용량의 135% 전류가 흘러도 문제 없도록 설계 - Driver IC나 회로에 전류제한 기능이 있을 경우, Max. Current Limit 값을 고려하여 패턴폭 설계 |  |  | 
3) PTH(Via) 설계시 최대 전류량을 고려하여 홀 직경, 홀 개수를 설계하였는가? |  |  | 
4) 대전류 패턴 설계에 대한 협력사 자체 기준을 가지고 설계하였는가? |  |  | 
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다 |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 | 
 | - 동박 두께 : ㎛ - 패턴 상승 허용 온도(ΔT) : ℃ - 대전류 패턴 설계 근거 및 주요 대전류 패턴의 패턴폭, 홀 직경, 개수 자료 첨부 | 개선 시점 : | 
※ 1) PCB 신뢰성 확보 2) B+, GND 쇼트시 PCB 패턴 보호 |  |  | 
판정 결과를 확인 할 수 있는 근거 자료 작성
판정 결과 불만족 사항에 대한 대책 작성
< NG >
< OK >

## Slide 14
패턴 설계
[11] PCB 패턴(Trace) 설계 |  | 판정 (O, X) | 비고
1) PCB 경계면과 패턴과의 거리(d)가 0.5mm 이상 인가? |  | O | 0.6mm
2) PCB 패턴의 동박이 노출 되지 않았는가? |  | - | 
3) PCB 단면부에 dendrite나 delamination이 발생하지 않았는가? |  | - | 
4) PCB 패턴을 직각(90도)으로 설계하지 않았는가? |  | O | 
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다 |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 | 
 |  | 개선 시점 : | 
※ PCB 절단시 패턴 손상 방지 |  |  | 
Trace PCB 패턴
판정 결과 불만족 사항에 대한 대책 작성
d
d
4)
1)
NG
0.5 mm
PCB 경계면과 패턴 거리(d)

## Slide 15
패턴 설계
[12] CAN 통신 패턴 설계 (L-CAN, H-CAN, CAN-FD) |  | 판정 (O, X) | 비고
1) CAN High와 CAN Low 패턴 폭은 동일하게 설계되었는가? |  | O | 0.25 ~ 0.3mm
2) CAN High와 CAN Low 패턴의 간격은 동일하게 유지하고 있는가? |  | O | 
3) CAN High와 CAN Low 두 패턴의 길이는 동일하게 설계되었는가? |  | O | 대칭
4) 패턴의 경로를 변경할 때, 45도 패턴으로 설계하였는가? |  | O | 
5) CAN 신호는 커넥터에 평행하게 배치하였는가? (상하 배치 금지) |  | O | 
6) 고속 신호가 CAN 신호 근처에 배치되지 않도록 하였는가? |  | O | 
7) analog 신호가 CAN 신호 근처에 배치되지 않도록 하였는가? |  | O | 
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다 |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 | 
 | ※ 복수의 CAN IC 적용 시 각각 검토 자료 첨부 | 개선 시점 : | 
※ EMC 최적화, 통신 안정화 |  |  | 
2)
4)
커넥터
5)
<상하 배치 금지>
< OK >
< NG >
CAN_L / CAN_H
판정 결과 불만족 사항에 대한 대책 작성

## Slide 16
패턴 설계
[13] CAN 통신 패턴 설계 (L-CAN, H-CAN, CAN-FD) |  | 판정 (O, X) | 비고
1) CAN 관련한 모든 신호선 및 소자는 PCB의 동일한 면에 설계하였는가? |  | O | 
2) CAN High와 CAN Low 패턴이 교차하지 않도록 설계하였는가? |  | O | 
3) CAN IC와 Choke coil간의 거리(d1)는 가능한 짧게 설계 하였는가? |  | O | 5.2mm
4) Choke coil과 커넥터 간의 거리(d2)는 가능한 짧게 설계 하였는가? |  | O | 12.86mm
5) MCU와 CAN IC간의 거리(d3)는 가능한 짧게 설계 하였는가? 위의 3)~5)항이 상충될 경우, 우선 순위는 d1은 가장 짧게 하고 d2,d3 순으로 할 것. |  | O | 16.8mm
6) CAN High와 CAN Low 신호선의 간격(d4)은 가능한 가깝게 설계 하였는가? |  | O | 2mm
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다 |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 | 
 | ※ ES규격, 설계사양, 평가사양서 등에 패턴 길이가 정의된 경우 규격을 만족하도록 설계하고 내용 첨부 ※ 복수의 CAN IC 적용 시 각각 검토 자료 첨부 | 개선 시점 : | 
※ EMC 최적화, 통신 안정화 |  |  | 
< Low Speed CAN >
판정 결과를 확인 할 수 있는 근거 자료 작성
판정 결과 불만족 사항에 대한 대책 작성

## Slide 17
패턴 설계
[14] CAN 통신 부품 배치 (L-CAN, H-CAN, CAN-FD) |  | 판정 (O, X) | 비고
1) CAN IC는 커넥터에서 가능한 가깝게 배치하였는가? |  | O | 
2) CAN IC와 커넥터 사이에 다른 IC를 배치하지 않았는가? |  | O | 
3) Capacitor와 Clamping Device는 커넥터에 가능한 가깝게 배치하였는가? |  | O | 
4) 위의 Choke Coil, Clamping Device를 삭제할 경우, 이와 관련한 EMC 및 ESD시험을 충분히 실시하여 동작에 문제가 없음을 검증하였는가? |  | - | 
5) 불필요한 종단 저항을 추가하지 않았는가? (별도 요구사항이 있는 경우 IC에 근접하게 배치) |  | O | 
6) 종단 저항을 적용하는 Low Speed CAN의 경우, HKMC에서 규정한 값을 적용하였는가? |  | - | 종단저항값 : Ω
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다 |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 | 
 | ※ 복수의 CAN IC 적용 시 각각 검토 자료 첨부 | 개선 시점 : | 
※ EMC 최적화, 통신 안정화 |  |  | 
< High Speed CAN >
판정 결과를 확인 할 수 있는 근거 자료 작성
판정 결과 불만족 사항에 대한 대책 작성

## Slide 18
패턴 설계
[15] PCB 분리 |  | 판정 (O, X) | 비고
1) PCB 분리는 Auto-Routing 공정으로 처리를 하였는가? |  |  | 
2) Main PCB와 Dummy PCB 분리를 위한 Router bit의 직경 D 와 W의 중심선 편차는 0.1mm 이하인가 ? |  |  | 
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다 |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 | 
 |  | 개선 시점 : | 
※ Dummy PCB 분리 시 Main PCB 손상 방지 |  |  | 
판정 결과를 확인 할 수 있는 근거 자료 작성
판정 결과 불만족 사항에 대한 대책 작성
※ Auto-Routing 적용 권장
Dummy PCB
Main PCB
∮D
W
Missing hole
예) Router Bit 직경 D = 2.0 ± 0.05mm
Missing hole 직경 = 0.5mm

## Slide 19
부품 배치
[16] 외곽선 주변 부품 배치 (V-Cut 및 재봉선에서 20mm이내에 부품을 배치하는 경우) |  | 판정 (O, X) | 비고
1) 칩 부품의 길이 방향을 V-Cut 및 재봉선과 평행이 되도록 배치하였는가? |  |  | 
2) V-Cut/재봉선과 칩부품의 이격거리(A)는 다음의 조건을 만족하는가? ※ FR-4 : A ≥ 3mm |  |  | 
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다 |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 | 
 |  | 개선 시점 : | 
※ PCB 분리시 부품 크랙 방지 |  |  | 
20mm
20mm
A
NG
OK
NG
판정 결과를 확인 할 수 있는 근거 자료 작성
판정 결과 불만족 사항에 대한 대책 작성

## Slide 20
부품 배치
[17] 부품 최소 이격 거리 |  | 판정 (O, X) | 비고
1) 부품을 배치할 경우, 최소 이격 거리는 아래 권장 조건(Component spacing)을 만족하는가? ※ 부품 실장 장비의 정밀도, 부품 크기, 패키지 종류, 솔더링 방법 등에 따라 부품간 최소 이격 거리를 설정할 것 |  |  | 
2) 부품 이격 거리 기준은 부품 랜드와 패키지 Outline중 더 큰 것을 기준으로 설계하였는가? |  |  | 
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다 |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 | 
 | ※ 협력사 자체 기준을 적용하는 경우 자체 기준 첨부 * 사용 부품 Group - BGA - IC - SMD Conn : SMD Connector - PTH Conn : PTH Connector - SD Chip : Standard Chip(2012이하 Chip부품 의미) - OT Chip : Other Chip(3216이상의 Chip부품 의미) - OT PTH : Other PTH(Axial, Radial등) | 개선 시점 : | 
※ 부품간 간섭, 쇼트 발생 방지 |  |  | 
NG
NG
판정 결과를 확인 할 수 있는 근거 자료 작성
판정 결과 불만족 사항에 대한 대책 작성
※ Reverse Placement Spacing : Wave 솔더링 5mm, 반자동 솔더링 : 3mm
※ Component Spacing

## Slide 21
부품 배치
[18] ESD 제거용 부품 |  | 판정 (O, X) | 비고
1) 모든 I.O 포트에 ESD 제거용 부품을 배치하였는가? (GND 포트 제외) |  |  | 
2) ESD 제거용 부품은 커넥터에 최대한 가깝게 배치하였는가? |  |  | 
3) ESD 제거용 부품은 외부 노이즈가 최대한 흡수되도록 권장안과 같이 배치하였는가? |  |  | 
4) ESD 제거용 부품은 차체 그라운드에 연결하여 유니트 내로 유입되는 것을 방지 하도록 하였는가? |  |  | 
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다 |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 | 
 | ※ 커넥터와 ESD 제거용 부품 거리 확인 자료 첨부 | 개선 시점 : | 
※ ESD에 의한 부품 파손 및 유니트 오동작 방지 |  |  | 
< OK >
< NG >
판정 결과를 확인 할 수 있는 근거 자료 작성
판정 결과 불만족 사항에 대한 대책 작성
※ 커넥터와 ESD 제거용 부품 간격 A는 최대한 가깝게 설계

## Slide 22
부품 배치
[19] 전해커패시터 (Electrolytic Capacitors) |  | 판정 (O, X) | 비고
1) 자동차내 제어기 위치에 따른 최대 온도, 전류리플을 고려하여 전해 커패시터를 선정하였는가? |  | O | AEC-Q200
2) 자동차의 수명을 고려하여 부품을 선정하였는가? - 설계팀에 요구 수명 확인 예) 일반 전장품 : 10년, 10만 mile 이상, PT 전장품 : 15년 30만km 이상 |  | O | 
3) 전해커패시터는 열을 발생시키는 소자 (Regulator/Driver IC 등)와 이격하여 배치하였는가? |  | - | 
4) 자동차 환경에 적합한 전해 커패시터를 적용하였는가? - E.G+Water 30%,50% 이상인 용매를 적용하는 수계콘덴서의 경우 자동차 환경에 대한 보증이 충분하지 않음 |  | O | 
5) 전해커패시터는 제어기의 안전 부품 등급을 고려하여 선정하였는가? - 안전 부품 등급 확인 후 전해커패시터 제조사와 협의하여 부품 선정 |  | O | 
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다 |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 | 
 |  | 개선 시점 : | 
※ 부품 내구 신뢰성 확보 |  |  | 
Regulator/Driver IC
< NG >
판정 결과 불만족 사항에 대한 대책 작성
3) 이격 거리 고려 배치

## Slide 23
부품 배치
[20] 전해커패시터 고정 |  | 판정 (O, X) | 비고
1) [Lead 타입] 아래 사항 중 1개 항목이라도 해당되면 Bonding이나 전용 Socket 등으로 소자를 고정하였는가? - Capacitor의 질량이 10g을 초과 ( m ≥ 10g ) - Capacitor의 직경이 Φ18를 초과 ( Φ ≥ 18㎜ ) - Capacitor의 길이가 30㎜를 초과 ( ℓ ≥ 30㎜ ) |  | - | 해당없음
2) [SMD 타입] 직경이 12Φ 초과하는 경우, 내진단자 또는 Bonding을 실시하였는가? |  | O | 
3) [SMD 타입] 직경이 12Φ 미만인 경우, 진동시험 및 사용 환경에 따라 내진단자 또는 Bonding 여부를 결정하였는가? |  | O | 
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다 |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 | 
 | (2), (3) 항 관련 - 상세는 해당 유니트 진동 시험 스펙 또는 ES90000-05 가속 스트레스 시험 중 진동 및 복합 진동 시험 참조 | 개선 시점 : | 
※ 부품 내구 신뢰성 확보 |  |  | 
< OK >
< NG >
판정 결과를 확인 할 수 있는 근거 자료 작성
판정 결과 불만족 사항에 대한 대책 작성

## Slide 24
부품 배치
[21] 전해커패시터 주변 패턴 설계 |  | 판정 (O, X) | 비고
1) 전해커패시터 body 하단에 타 신호 패턴, via를 배치하지 않았는가? (전해액 누출에 의한 패턴 부식, 쇼트, Migration 발생 방지) |  | O | 
2) 전해커패시터 (+) (-) 전극 간에 적절한 절연거리(d1)를 확보하였는가? |  | O | 1.4mm 이상
3) 전해커패시터 전극과 전위차가 있는 다른 패턴간에 적절한 절연거리(d1)를 확보하였는가? |  | O | 
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다 |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 | 
 |  | 개선 시점 : | 
※ 전해 커패시터 안정성 확보 |  |  | 
판정 결과를 확인 할 수 있는 근거 자료 작성
판정 결과 불만족 사항에 대한 대책 작성
< OK >
< NG >
1)
3)
2) 배선 금지 (절연거리확보)
1) 부품 하단에 다른 신호 패턴, Via 배치 금지
d1
d1

## Slide 25
부품 배치
[22] 전해커패시터 배치 및 본딩 |  | 판정 (O, X) | 비고
1) 전해커패시터는 상단의 기구물이나 Case 또는 PCB 등으로부터 적정한 공간(d)을 가지도록 설계하였는가? (과전압, 역전압, AC 전압, 커패시터 고장 등에 의한 전해커패시터 폭발시 안전 vent(홈) 동작 공간 확보) |  | - | 해당 없음
2) 전해커패시터 위에 wiring이나 PCB 패턴이 지나가지 않도록 설계하였는가? |  | O | 
3) 전해커패시터 고정 시, body의 일부만 본딩을 실시하였는가? (커패시터 body 둘레의 30% 이하 권장) |  | - | 내진 단자 사용
4) 고정제나 코팅액에 의해 전해커패시터 body 전체가 밀봉되지 않도록 하였는가? (전체 밀봉 금지) |  | O | 
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다 |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 | 
 |  | 개선 시점 : | 
※ 전해 커패시터 안정성 확보 |  |  | 
< OK >
< NG >
1)
3)
4)
판정 결과 불만족 사항에 대한 대책 작성

## Slide 26
Land
[23] IC Land 패턴 설계 |  | 판정 (O, X) | 비고
1) Land와 Land를 연결하는 경우, 권장안과 같이 외곽에서 패턴으로 연결하였는가? |  |  | 
2) 패턴폭(d)는 Land폭(w) 보다 좁거나 같도록 설계하였는가? (d ≤ w) |  |  | 
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다 |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 | 
 |  | 개선 시점 : | 
※ 냉납 및 미납 발생 방지 |  |  | 
< OK >
< NG >
d
w
Land
패턴
판정 결과를 확인 할 수 있는 근거 자료 작성
판정 결과 불만족 사항에 대한 대책 작성

## Slide 27
Land
[24] Land 패턴 설계 |  | 판정 (O, X) | 비고
1) 부품 삽입용 PTH Land에 패턴이 연결되는 경우, Teardrop으로 보강하였는가? (Θ＜45도) |  | - | 
2) Connector 삽입용 Land에 패턴이 연결되는 경우, Teardrop으로 보강하였는가? (Θ＜45도) |  | - | 
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다 |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 | 
 |  | 개선 시점 : | 
※ Land 박리 방지 |  |  | 
< OK >
< NG >
부품삽입용
Connector용
Θ
Teardrop
Land
판정 결과를 확인 할 수 있는 근거 자료 작성
판정 결과 불만족 사항에 대한 대책 작성

## Slide 28
Land
[25] Thermal Land 설계 |  | 판정 (O, X) | 비고
1) 부품 삽입용 PTH(Plated Through Hole) Land는 Thermal Land로 처리되었는가? |  | - | 
2) SMD 부품 실장용 Land는 Thermal land로 처리되었는가? |  | - | 
3) Thermal Land 설계시 연결되는 패턴폭은 최대 허용 전류량을 만족하는가? |  | - | 
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다 |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 | 
 | ※ Thermal Land 미적용 시 사유 작성 | 개선 시점 : | 
※ 솔더링시 열전도 차이에 의한 솔더 불량 방지 |  |  | 
판정 결과를 확인 할 수 있는 근거 자료 작성
판정 결과 불만족 사항에 대한 대책 작성
Thermal Land
(Thermal Relief)
< OK >
< NG >
1)
2)

## Slide 29
Land
[26] CHIP 부품(저항, 커패시터, 코일, 다이오드 등) Land 패턴 설계 |  | 판정 (O, X) | 비고
1) Land 양쪽 패턴 폭이 서로 동일하게 설계되었는가? - 불가피할 경우 양쪽 패턴폭의 차이는 2배 이내로 설계 |  | - | 
2) Chip부품의 전극 크기(a)와 Land 크기(b)를 다르게 설계할 필요가 있는 경우, 부품 아래로 통과하는 패턴은 전극구간(a)에서 직선으로 설계 하였는가? |  | - | 
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다 |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 | 
 |  | 개선 시점 : | 
※ 1) 솔더링시 인장력 편차에 의한 맨하탄 현상 방지 2) 칩 부품의 전극과 패턴간 쇼트 방지 |  |  | 
판정 결과를 확인 할 수 있는 근거 자료 작성
판정 결과 불만족 사항에 대한 대책 작성
전극
Land
a
b
2)
< OK >
1)
1)
< NG >
패턴폭 상이 (2배 이상)

## Slide 30
Land
[27] PCB 고정용 나사(screw) Hole의 Land를 설계하는 경우 |  | 판정 (O, X) | 비고
1) 솔더 Land 크기(d1)는 나사 머리 크기(d2)를 고려하여 설계 하였는가? (d1＞d2) |  | - | 해당 없음
2) 고정용 나사 주변을 지나는 패턴은 적절한 거리(d3)를 확보하였는가? (d3＞d4+1㎜, d4 : 나사 조립 시 편차를 고려한 여유도) |  | - | 해당 없음
3) 나사 풀림 방지를 위한 부수적인 조치를 하였는가? (본딩, 솔더링, 태핑 나사 적용 등) |  | - | 해당 없음
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다 |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 | 
 |  | 개선 시점 : | 
※ 부식 방지, 진동에 의한 나사 풀림 방지 |  |  | 
d1
d4
d3
d2
판정 결과를 확인 할 수 있는 근거 자료 작성
판정 결과 불만족 사항에 대한 대책 작성

## Slide 31
Land
[28] PCB 고정용 나사(screw) Hole에 Land를 설계하지 않는 경우 |  | 판정 (O, X) | 비고
1) 나사가 고정되는 부위에 동박을 제거하였는가? |  | - | 해당 없음
2) 동박 제거 면적 (d1)은 나사 머리 크기(d2)를 고려하여 설계 하였는가? (d1＞d2) |  | - | 해당 없음
3) 고정용 나사 주변을 지나는 패턴은 적절한 거리(d3)를 확보하였는가? (d3＞d4+1㎜, d4 : 나사 조립 시 편차를 고려한 여유도) |  | - | 해당 없음
4) 나사 풀림 방지를 위한 부수적인 조치를 하였는가? (본딩, 태핑 나사 적용 등) |  | - | 해당 없음
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다 |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 | 
 |  | 개선 시점 : | 
※ 부식 방지, 진동에 의한 나사 풀림 방지 |  |  | 
판정 결과를 확인 할 수 있는 근거 자료 작성
판정 결과 불만족 사항에 대한 대책 작성
< NG >
d3
d1
d2
< OK >
1) 2)
3) 4)

## Slide 32
Land
[29] Solder Resist 영역 |  | 판정 (O, X) | 비고
1) Solder Resist 여유구간(d)는 Land 치수보다 50um 이상으로 설계되었는가? |  | O | 공정오차 : ± um
2) Solder Resist가 Land 위에 중첩되지 않았는가? |  | O | 
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다 |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 | 
 | 공정 오차가 50um 이상인 경우, Solder Resist Clearance (d)는 오차 범위보다 크게 설계 필요 | 개선 시점 : | 
※ 솔더링 불량 발생 방지 |  |  | 
판정 결과를 확인 할 수 있는 근거 자료 작성
판정 결과 불만족 사항에 대한 대책 작성
< OK >
< NG >
d
d
d
d
랜드
1)
랜드
2)

## Slide 33
PTH
[30] PTH(Via) Land 설계 |  | 판정 (O, X) | 비고
1) PSR Ink가 PTH로 유입되는 것을 방지하기 위해 모든 Hole에 Land(Pad)를 설계하였는가? ( PTH : Plated Through Hole, 내벽에 화학 또는 전기도금 등을 통해 전기가 흐를 수 있도록 하는 Hole ) |  | - | 
2) 복수의 Via 설계 시, Land 와 Land가 겹쳐지면서 뾰족한 부분이 발생하지 않도록 설계하였는가? |  | - | 
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다 |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 | 
 |  | 개선 시점 : | 
※ Via Edge부 박리 방지 |  |  | 
판정 결과를 확인 할 수 있는 근거 자료 작성
판정 결과 불만족 사항에 대한 대책 작성
< OK >
< NG >
Land

## Slide 34
PTH
[31] PTH (Via) |  | 판정 (O, X) | 비고
1) Hole 내벽 동도금 두께는 권장 기준을 만족하는가? (PQR 기준 : 25㎛ 이상 ) |  | - | 
2) Open Via (No PSR Tenting) 또는 Filled and Covered Via (IPC-4761기준 Type 6b)를 적용하였는가? - 한쪽면 또는 양쪽면 Tenting (IPC-4761 Plugged Via, Type 3, 4 형태) 등 은 허용 하지 않음 |  | - | 
3) Filled via 적용시 내열성과 CTE를 고려하여 전용 resin을 적용하였는가? - PSR 잉크를 이용한 Filled via는 권장하지 않음 |  | - | 
※ 도금 두께 기준은 ES 및 PQR 등재 항목으로 별도의 협력사 Spec 인정하지 않음 |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 | 
 | ※ Hole 크기가 다를 경우 Size 별로 각각 작성 - 동 도금 두께 기준 : min. ㎛ - 적용된 PTH(Via) hole Size : - PTH 내부 Section 자료 첨부 | 개선 시점 : | 
※ PTH 내벽 산화에 의한 부식 방지 |  |  | 
판정 결과를 확인 할 수 있는 근거 자료 작성
판정 결과 불만족 사항에 대한 대책 작성
< NG >
Tenting 은 허용하지 않음. 잔존액에 의한 Hole 내벽 부식 발생
< OK >
홀 충진용 Resin을 적용한
Filled and Covered Via (Type 6b)
Open Via (표면처리적용)
Air Void

## Slide 35
PTH
[32] Land 주변 Via 설계 |  | 판정 (O, X) | 비고
1) SMD 소자의 Land와 Via는 충분히 이격 하였는가? (동일 신호 d1≥0.3㎜, 다른 신호 d2≥0.3㎜ ) |  | O | 0.5mm 이상
2) SMD 소자의 Land와 via 사이에 solder resist 처리하였는가? |  | O | 
3) SMD 부품의 아래에 via를 배치하지 않았는가? (IC, MCU 제외) |  | O | 
4) SMD 부품의 Land에 via를 배치하지 않았는가? (IC, MCU 포함) |  | O | 
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다 |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 | 
 | ※ 이격거리(d)를 0.3mm 이하로 설계하는 경우, Land 위치 공정 허용오차, hole 위치 공정 허용 오차, hole Clearance 오차, 솔더 브릿지 가능성 등을 고려하여 설계 근거 제출 | 개선 시점 : | 
※ 솔더 브릿지 및 냉납 발생 방지, PSR 박리 방지 |  |  | 
판정 결과를 확인 할 수 있는 근거 자료 작성
판정 결과 불만족 사항에 대한 대책 작성
d : Land edge – via pad edge 간격
< OK >
< NG >
solder resist
2)
1)
d1≥0.3㎜
d2≥0.3㎜
1)
2)
4)
1)
권장 이격 거리 불만족
3)
1) 2)
1) 2)

## Slide 36
PTH
[33] Drill 편심 |  | 판정 (O, X) | 비고
1) 드릴 홀에서 Annular Ring의 외곽까지의 거리(d)는 기준치를 만족하는가? (양면 PCB 또는 MLB : d＞0.1mm, 단면 PCB : d＞0.2mm) |  | - | 
2) 아래 그림 ‘주의 범위’ 내 드릴 홀의 중심이 있을 경우, 패턴과의 거리(d1)는 2d 이상인가? |  | - | 
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다 |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 | 
 | - 실제 PCB 검토 자료 첨부 | 개선 시점 : | 
※ 패턴 오픈 발생 방지 |  |  | 
d1＞ 2d
90도
d
d
d
주의 범위
판정 결과를 확인 할 수 있는 근거 자료 작성
판정 결과 불만족 사항에 대한 대책 작성

## Slide 37
PTH
[34] PTH 솔더링 |  | 판정 (O, X) | 비고
1) 솔더가 부품 실장면(Top side)까지 완전 충진(100%) 되어 있는가? |  | - | 해당 없음
2) 솔더가 부품 실장면(Top side)의 Land를 완전히 덮고 있는가? |  | - | 해당 없음
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다 |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 | 
 |  | 개선 시점 : | 
※ 부식 방지 및 조립성 향상 |  |  | 
< OK >
< NG >
Solder Land
부품 or connector lead
Solder Fill
부품 or
connector
판정 결과를 확인 할 수 있는 근거 자료 작성
판정 결과 불만족 사항에 대한 대책 작성

## Slide 38
커넥터
[35] Lead Type 커넥터 및 헤더(Header) 설계 |  | 판정 (O, X) | 비고
1) Land 사이 거리(d1)는 충분히 이격하여 설계하였는가? (B≥0.9mm) |  | O | 1.4mm 이상
2) 커넥터 핀의 Pitch 간 최소 거리를 유지하도록 설계하였는가? (A≥2.54mm) |  | O | CONNECTOR 3.5mm
3) Land와 Land 사이에 Silk(Solder 댐)를 설계하였는가? |  | O | 
4) Land 위에 Silk가 도포되지 않았는가? |  | O | 
5) 내부 커넥터의 경우, 전자유니트 내장용 PCB 커넥터 신뢰성 규격 (ES91500-03)을 만족하는가? |  | - | 규격 및 사양 비교 자료 첨부
6) Human error를 방지하기 위해 자동 납땜기에 의한 솔더링을 실시하였는가? |  | - | 
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다 |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 | 
 |  | 개선 시점 : | 
※ 솔더 브릿지 발생 방지 |  |  | 
A : 3.5mm
판정 결과 불만족 사항에 대한 대책 작성
B : 1.5mm

## Slide 39
[36] Lead 타입 커넥터 |  | 판정 (O, X) | 비고
1) PCB와 커넥터 pin 사이의 공간 거리(d)를 확보하였는가? (d1 ≥2.54mm) |  | - | 해당 없음
2) 커넥터는 PCB에 최대한 밀착시켜 마운팅 하였는가? |  | - | 
3) 커넥터 pin 아래에 부품 배치를 금지하였는가? |  | - | 
4) d1〈 2.54mm인 경우, 커넥터 pin 아래에 다른 신호선의 Via를 금지하였는가? |  | - | 
5) d1 〈 2.54mm인 경우, 커넥터 pin 주변을 실크 처리하였는가? |  | - | 
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다 |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 | 
 |  | 개선 시점 : | 
※ 수분 유입 등에 의한 쇼트 방지 |  |  | 
4)
3)
2)
<NG>
1)
커넥터
판정 결과를 확인 할 수 있는 근거 자료 작성
판정 결과 불만족 사항에 대한 대책 작성

## Slide 40
커넥터
[37] 와이어 수납부 Land 설계 (PQR 38번. 원칙적으로 수납땜 금지) |  | 판정 (O, X) | 비고
1) Land 사이 이격 거리(d1)는 절연피복두께(d3)에 따라 설계하였는가? ※ 피복두께(d3)＜2㎜ : d1＞2×d3, 피복두께(d3) ≥ 2㎜ : d1＞d3 |  |  | 
2) Land와 Land 사이 최소 이격 거리(d1)는 Land 폭(w)보다 넓게 설계하였는가?(d1≥w) |  |  | 
3) Land 폭(w)이 심선 굵기(d2)의 2배 이상이 되도록 설계하였는가? (w≥2×d2) |  |  | 
4) Land 주위에 via hole을 배치할 경우, Land 최소 이격 거리(d1)보다 멀리 배치하였는가? |  |  | 
5) 와이어 솔더링 시, 과납으로 인한 solder bridge가 발생하지 않도록 하였는가? |  |  | 
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다 |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 | 
 | - 커넥터 미적용 사유 첨부 | 개선 시점 : | 
※ 과납에 의한 솔더 브릿지 발생 방지 |  |  | 
< OK >
< NG >
d1
w
심선
via
절연피복
w
d3
d2
판정 결과를 확인 할 수 있는 근거 자료 작성
판정 결과 불만족 사항에 대한 대책 작성

## Slide 41
커넥터
[38] Press-Fit |  | 판정 (O, X) | 비고
1) Drilled Hole 직경은 공정 편차 및 Press Fit 제조사의 권장안을 고려하여 최적 설계하였는가? |  |  | 
2) 표면처리 후 PCB Hole 직경은 공정 편차 및 Press Fit 제조사의 권장안을 고려하여 최적 설계하였는가? |  |  | 
3) Hole 간 최소 Pitch 간격, PCB Edge 거리는 Press fit 종류별 제조사 권장안을 고려하여 설계하였는가? |  |  | 
4) Hole 동도금 두께는 공정 편차를 고려하여 최소 25um 이상인가? |  |  | 
5) 양산 PCB 조건에서 Microsection을 통해 Press fit의 적합성을 검증하였는가? (IEC 60352-5 참조) |  |  | 
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다 |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 | 
 | ※ 적용된 Press fit 종류별 근거 자료 첨부 1. Press fit 제조사 권장안, 실제 설계 사양 첨부 - Drill hole 직경, 공정 편차 - 표면처리 후 hole 직경, 공정 편차 - pitch 간격 - 표면처리 2. Microsection 결과 첨부 | 개선 시점 : | 
※ Press fit 신뢰성 확보 |  |  | 
판정 결과를 확인 할 수 있는 근거 자료 작성
판정 결과 불만족 사항에 대한 대책 작성
홀 도금의
최소 유지 두께
B ＞ 8㎛
홀의 외형 변형
A < 70㎛
홀 동도금 부분과 홀 전체에 균열이 없을 것
0.3
연결 패턴의 변형
C < 50㎛
+0.2
-0.1
동도금 두께 > 25㎛
Press Fit 삽입 방향

## Slide 42
외관 검사
[39] 패턴(Trace) 결손 |  | 판정 (O, X) | 비고
1) 패턴의 결손 폭 (a) 는 기준치를 만족하는가? (a ≤W×2) |  |  | 
2) 패턴의 결손 깊이 (b) 는 기준치를 만족하는가? (b ≤W×0.3) |  |  | 
3) 패턴내의 Pin Hole 폭 (c) 는 기준치를 만족하는가? (c ≤W×0.3) |  |  | 
4) 패턴내의 Pin Hole 길이 (d) 는 기준치를 만족하는가? (d ≤W×2) |  |  | 
5) 패턴의 돌출 폭 (e) 는 기준치를 만족하는가? (e ≤W×2) |  |  | 
6) 패턴의 돌출 정도 (f) 는 기준치를 만족하는가? (f ≤W×0.3) |  |  | 
7) 위와 같은 일부 패턴 결손이 있더라도 최대 허용 전류량 고려시 문제가 없도록 설계되었는가? |  |  | 
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다 |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 | 
 |  | 개선 시점 : | 
※ 패턴 결손 방지 |  |  | 
w
a
c
d
e
b
f
판정 결과를 확인 할 수 있는 근거 자료 작성
판정 결과 불만족 사항에 대한 대책 작성

## Slide 43
외관 검사
[40] 패턴(Trace) 결손 |  | 판정 (O, X) | 비고
1) 톱니모양이 한쪽인 경우, T1 ≤ W × 0.5, W1≥W × 0.7를 만족하는가? |  |  | 
2) 톱니모양이 양쪽인 경우, W2 ≥ W × 0.7를 만족하는가? |  |  | 
3) 톱니모양이 양쪽인 경우, T2 ＜ W × 1.3를 만족하는가? |  |  | 
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다 |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 | 
 |  | 개선 시점 : | 
※ 패턴 결손 방지 |  |  | 
w2
w
w
w1
T1
1) 톱니 모양이 한쪽인 경우
2) 톱니 모양이 양쪽인 경우
T2
판정 결과를 확인 할 수 있는 근거 자료 작성
판정 결과 불만족 사항에 대한 대책 작성

## Slide 44
외관 검사
[41] 찌꺼기 패턴 |  | 판정 (O, X) | 비고
1) 패턴 간격(a)이 1mm이하일 경우, 찌꺼기 폭(c)는 패턴간격(a) 의 20% 이하인가? |  |  | 
2) 패턴 간격(a)이 1mm이상일 경우, 찌꺼기 폭(c)은 패턴간격(a) 의 30%이하인가? ( 단, 최대 크기는 1mm 를 넘지 않을 것 ) |  |  | 
3) 찌꺼기 패턴 길이(b)는 0.5mm 이하인가? |  |  | 
4) 100*100mm이내에 2개 이하인가? |  |  | 
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다 |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 | 
 |  | 개선 시점 : | 
※ 패턴 쇼트 방지 |  |  | 
c
a
찌꺼기 패턴
b
판정 결과를 확인 할 수 있는 근거 자료 작성
판정 결과 불만족 사항에 대한 대책 작성

## Slide 45
외관 검사
[42] Jumper |  | 판정 (O, X) | 비고
1) Carbon Jumper, Silver paste Jumper 등을 적용하여 내부 패턴을 연결하지 않았는가? (적용 금지) |  | O | 
2) Jumper Wire 등을 적용하여 패턴을 연결하지 않았는가? (적용 금지) |  | O | 
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다 |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 | 
 |  | 개선 시점 : | 
※ 패턴 결손 방지 |  |  | 
< NG >
판정 결과를 확인 할 수 있는 근거 자료 작성
판정 결과 불만족 사항에 대한 대책 작성

## Slide 46
외관 검사
[43] Land(Pad) 결손 |  | 판정 (O, X) | 비고
1) 원둘레(원주)의 결손폭(a)이 원주의 10% 이하인가? |  |  | 
2) 잔여 동박 폭(b, c)은 0.1mm 이상 인가? |  |  | 
3) Pin Hole의 길이(d)가 원주의 20% 이하인가? |  |  | 
4) 돌출 길이(e)는 원둘레의 10% 이하인가? |  |  | 
5) 결손이 하나의 랜드 내에 1개 이하인가? |  |  | 
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다 |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 | 
 |  | 개선 시점 : | 
※ Land 결손 방지 |  |  | 
a
b
e
d
c
판정 결과를 확인 할 수 있는 근거 자료 작성
판정 결과 불만족 사항에 대한 대책 작성

## Slide 47
외관 검사
[44] PCB 휨 및 비틀림 (Bare PCB Array, working size 기준) |  | 판정 (O, X) | 비고
1) PCB 길이가 100mm 이하일 때, 휨 정도(H1/L1)가 0.5% 이하 인가? (H1/L1 ≤0.5 %) |  |  | 
2) PCB 길이가 100~ 300mm 이하일 때, 휨 정도(H1/L1)가 0.7 % 이하 인가? (H1/L1 ≤0.7 %) |  |  | 
3) PCB 길이가 300mm 이상일 때, 휨 정도(H1/L1)가 1.0 % 이하 인가? (H1/L1 ≤1.0 %) |  |  | 
4) PCB 길이가 100mm 이하일 때, PCB 비틀림 정도(H2/D)가 0.5% 이하 인가? (H2/D ≤0.5 %) |  |  | 
5) PCB 길이가 100~ 300mm 이하일 때, 비틀림 정도(H2/D) 가 0.7 % 이하 인가? (H2/D ≤0.7 %) |  |  | 
6) PCB 길이가 300mm 이상일 때, 비틀림 정도(H2/D) 가 1.0 % 이하 인가? (H2/D ≤1.0 %) |  |  | 
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다 |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 | 
 |  | 개선 시점 : | 
※ 조립 불량, 부품 크랙 발생 방지 |  |  | 
판정 결과를 확인 할 수 있는 근거 자료 작성
판정 결과 불만족 사항에 대한 대책 작성
H1
L1
H2
비틀림 정도 : H2/D , D : PCB 대각선 길이
1) 2) 3) PCB 휨
4) 5) 6) PCB 비틀림
휨 정도 : H1/L1 , L1 : PCB 길이

## Slide 48
외관 검사
[45] PCB 클리닝 상태 |  | 판정 (O, X) | 비고
1) 가는 선과 같은 전도성 이물질이 남아 있지 않은가? |  |  | 
2) Flux 잔여물이 남아 있지 않은가? |  |  | 
3) Silk 이물질이 남아 있지 않은가? |  |  | 
4) 이물질에 의해 부품 삽입 홀이 막히지 않았는가? |  |  | 
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다 |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 | 
 |  | 개선 시점 : | 
※ 패턴 쇼트 방지 |  |  | 
< NG >
판정 결과를 확인 할 수 있는 근거 자료 작성
판정 결과 불만족 사항에 대한 대책 작성

## Slide 49
외관 검사
[46] Silk 인쇄 |  | 판정 (O, X) | 비고
1) Ref Name을 부여할 경우, 하나의 부품에 하나의 Silk로 표시를 하였는가? |  | O | 
2) Silk가 Land(Pad) 위에 인쇄되지 않았는가? |  | O | 
3) Silk가 Through Hole pad 위에 인쇄되지 않았는가? |  | O | 
4) Silk가 부품 형상(부품 실장 영역)과 겹치지 않았는가? |  | O | 
5) 극성이 있는 부품의 경우, 극성을 확인하도록 Silk 설계를 하였는가? |  | O | 
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다 |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 | 
 |  | 개선 시점 : | 
※ 솔더링 불량, 부품 오인식 문제 발생 방지 |  |  | 
< NG >
< OK >
1)
2)
3)
4)
판정 결과 불만족 사항에 대한 대책 작성

## Slide 50
외관 검사
[47] PSR(Photo Solder Resist) INK 상태 |  | 판정 (O, X) | 비고
1) PSR의 미도포, 과도포, 뭉침, Void, 핀홀, 긁힘, 변색, 탄화 등의 불량 현상이 없는가? |  |  | 
2) PSR 버블(기포) 현상이 발생하지 않았는가? |  |  | 
3) PSR 균열 및 크랙이 발생하지 않았는가? |  |  | 
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다 |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 | 
 |  | 개선 시점 : | 
※ 회로 패턴간 절연성 유지, 내구 신뢰성 향상 |  |  | 
< NG >
판정 결과를 확인 할 수 있는 근거 자료 작성
판정 결과 불만족 사항에 대한 대책 작성

## Slide 51
외관 검사
[48] Lead 타입 부품 실장 – 클린치, 커팅 |  | 판정 (O, X) | 비고
1) 부품 리드를 클린치 하는 경우, 클린치 방향으로 실크처리를 하였는가? |  |  | 
2) 부품 리드를 클린치 하는 경우, 리드가 인접한 신호 패턴을 향하지 않도록 하였는가? |  |  | 
3) 클린치된 리드는 주변의 다른 패턴과 절연거리를 유지하고 있는가? (d1≥0.5㎜) |  |  | 
4) 부품 리드를 커팅하는 경우, 돌출된 리드의 길이를 만족하는가? (d2 ≤ 1.5㎜ ) |  |  | 
5) 리드 타입 부품 적용 시, 미사용 리드도 솔더링을 하였는가? |  |  | 
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다 |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 | 
 | 협력사 리드 길이 기준 있을 경우 작성 - 리드 min/max : - 리드 클린칭 방향 기준 | 개선 시점 : | 
※ 주변 패턴과 쇼트 가능성 방지 |  |  | 
d2
1)
2) 3)
< NG >
< OK >
d1
3)
4)
5)
판정 결과를 확인 할 수 있는 근거 자료 작성
판정 결과 불만족 사항에 대한 대책 작성

## Slide 52
외관 검사
[49] Lead 타입 부품 실장 |  | 판정 (O, X) | 비고
1) 부품을 세워서 실장하는 경우, PCB와 수직으로 조립되었는가? |  |  | 
2) 부품을 구부려서 실장하는 경우, PCB와 수평으로 조립되었는가? |  |  | 
3) 부품을 구부려서 실장하는 경우, 제조사가 추천하는 방법에 따라 Lead forming을 하였는가? ※ 고려 사항 : r (구부린 각도), d (몸체로부터 거리) |  |  | 
4) 진동에 의한 문제가 발생되지 않도록 본딩 이나 기구적인 고정 대책을 수립하였는가? |  |  | 
5) 부품 삽입 및 기울기 공차 등을 고려하여 주변 부품과 충분히 이격하였는가? |  |  | 
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다 |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 | 
 |  | 개선 시점 : | 
※ 진동에 의한 부품 손상 방지 |  |  | 
판정 결과를 확인 할 수 있는 근거 자료 작성
판정 결과 불만족 사항에 대한 대책 작성
Lead 타입 부품
d
r
d
r
1)
2)
3)
4)

## Slide 53
외관 검사
[50] PCB에 고정이 필요한 부품의 실장 방법 |  | 판정 (O, X) | 비고
1) 제조사 부품 고정 가이드에 따라 PCB에 실장되었는가? |  |  | 
2) 방열판이 필요한 부품을 세워 실장하는 경우, 단자 외력해소를 위해 Forming을 하였는가? |  |  | 
3) PCB와 고정을 위해 나사 적용시, 반도체 maker 규정 조임 토크치를 적용하였는가? |  |  | 
4) PCB와 고정을 위해 나사 적용시, spring washer와 평washer를 사용하여 나사 풀림을 방지하였는가? |  |  | 
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다 |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 | 
 | - 반도체 maker 규정 조임 토크 : - 공정상 적용된 조임 토크 : | 개선 시점 : | 
※ 외력에 의한 Land의 박리 방지 진동에 의한 부품 리드 손상 방지 |  |  | 
< OK >
Spring
washer
평washer
< NG >
판정 결과를 확인 할 수 있는 근거 자료 작성
판정 결과 불만족 사항에 대한 대책 작성

## Slide 54
외관 검사
[51] 전자파 노이즈 차폐용 Shield Cover |  | 판정 (O, X) | 비고
1) Shield Cover와 PCB가 맞닿는 부분에 신호 패턴(GND 제외)이 지나가지 않도록 설계하였는가? |  | - | 해당 없음
2) Shield Cover와 PCB가 맞닿는 부분에 긁힘에 의한 동노출이 발생하지 않았는가? |  | - | 해당 없음
3) Shield Cover와 PCB 사이에 적정 clearance(d)를 유지하고 있는가? ※ 적정 clearance(d)는 협력사가 test 후 적용할 것 |  | - | 해당 없음
4) Shield Cover가 PCB 내 부품과 간섭이 발생되지 않도록 이격 설계하였는가? |  | - | 해당 없음
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다 |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 | 
 | - 협력사 clearance(d) 기준 : - Shield cover type에 따라 Clearance가 불필요할 경우 사유 기재할 것 | 개선 시점 : | 
※ 신호선과 쇼트 발생 방지,EMC 차폐 |  |  | 
d
3)
2)
< OK >
< NG >
판정 결과를 확인 할 수 있는 근거 자료 작성
판정 결과 불만족 사항에 대한 대책 작성

## Slide 55
Flexible PCB
[52] FPCB 패턴 설계 |  | 판정 (O, X) | 비고
1) 회로폭 감소부, 꺽이는 부분에 보강판 경계면을 확보 하였는가? (권장값: d1≥0.5 ㎜) |  |  | 
2) 최외곽 패턴은 PCB 경계면에서 규정치 이내로 안쪽에 설계하였는가? (권장값: d2≥0.5 ㎜) |  |  | 
3) 양면 회로 형성시 Pattern은 엇갈리도록 설계하였는가? |  |  | 
4) 고정용 나사와 PCB 경계면은 적절한 거리 (d3≥0.5㎜)를 유지하고 있는가? |  |  | 
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다 |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 | 
 |  | 개선 시점 : | 
※ PCB 내구 신뢰성 확보 |  |  | 
판정 결과를 확인 할 수 있는 근거 자료 작성
판정 결과 불만족 사항에 대한 대책 작성
d2
d2
최외곽 패턴
d1
폭 감소/꺽임
패턴 엇갈리도록 설계 X
< OK >
< NG >
d3≥0.5㎜
나사와 패턴 겹침
보강판(Reinforcement, stiffener)
1)
2) 3)
4)

## Slide 56
Flexible PCB
[53] FPCB, R-FPCB |  | 판정 (O, X) | 비고
1) Nick이나 tear, delamination이 발생하지 않았는가? |  |  | 
2) FPCB 곡면부가 찢어지지 않도록 설계하였는가? |  |  | 
3) FPCB 접힘부에 과도한 stress가 가해지지 않도록 설계하였는가? |  |  | 
4) 전자소자는 PCB 평면이나 heatsink면에 실장하였는가? |  |  | 
5) 방열 Plate의 burr 발생면에 FPCB를 접착하지 않았는가? |  |  | 
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다 |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 | 
 | - FPCB, R-FPCB 원판 자료 첨부 - 방열판 재질/두께 등 설명 자료 첨부 | 개선 시점 : | 
※ PCB 내구 신뢰성 확보 |  |  | 
판정 결과를 확인 할 수 있는 근거 자료 작성
판정 결과 불만족 사항에 대한 대책 작성
FPCB
AL Plate
Burr
< NG >
1)
2)
3)
4)
5)

## Slide 57
Ethernet
[54] Ethernet 적용시 |  | 판정 (O, X) | 비고
1) Stack up은 최소 4 layer 이상을 적용하였는가? (6 layer 이상 적용 권장) |  | - | 해당 없음
2) Ethernet 부품이 실장되는 Top Layer에서 가장 가까운 내층 Layer는 GND Plane으로 구성하였는가? |  | - | 해당 없음
3) PHY/SW에 적용되는 X-tal GND는 [5] 발진소자 주변 설계 시트를 만족하는가? |  | - | 해당 없음
4) PHY/SW에 적용되는 Decoupling 커패시터는 [6] 디커플링 커패시트 시트를 만족하는가? |  | - | 해당 없음
5) 패턴에 불필요한 Stub나 90도 각도의 설계가 없도록 하였는가? |  | - | 해당 없음
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다 |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 | 
 | 복수의 이더넷 PHY/SW 적용 시 각각 검토 자료 첨부 | 개선 시점 : | 
※ EMC 최적화, 통신 안정화 |  |  | 
판정 결과를 확인 할 수 있는 근거 자료 작성
판정 결과 불만족 사항에 대한 대책 작성
< OK >
< NG >
Top Layer
Bottom Layer
Solid GND Plane
Solid GND Plane
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
1) 2)
5)

## Slide 58
Ethernet
[55] Ethernet MDI 패턴 설계 |  | 판정 (O, X) | 비고
1) MDIP와 MDIN 패턴이 PHY/SW, 커넥터와 동일 Layer에 설계 되었는가? |  | - | 해당 없음
2) MDIP 와 MDIN 두 패턴의 길이(L)와 폭(W)은 동일하게 설계되었는가? |  | - | 해당 없음
3) MDIP와 MDIN 패턴 사이 간격(D)은 동일하게 유지하고 있는가? |  | - | 해당 없음
4) MDI 패턴의 Characteristic Impedance는 100Ω±10%를 만족하는가? |  | - | 해당 없음
5) 전원 및 타 신호 패턴이 MDI 신호 근처에 배치되지 않도록 하였는가? (각 칩 제조사의 권장 이격거리 준수할 것) |  | - | 해당 없음
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다 |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 | 
 | 복수의 이더넷 PHY/SW 적용 시 각각 검토 자료 첨부 | 개선 시점 : | 
※ EMC 최적화, 통신 안정화 |  |  | 
판정 결과를 확인 할 수 있는 근거 자료 작성
판정 결과 불만족 사항에 대한 대책 작성
< OK >
< NG >
2),3)
2),3)
LP = LN
WP = WN
D = 균일
L
W
D
LP ≠ LN
WP ≠ WN
D ≠ 균일
패턴 비대칭

## Slide 59
Ethernet
[56] Ethernet MDI 부품 배치 |  | 판정 (O, X) | 비고
1) 두 Ethernet 신호의 커넥터 핀은 서로 수평하게 배치하였는가? (수직 배치 금지) |  | - | 해당 없음
2) Common Mode Choke 부품 아래 영역 동박을 제거 하였는가? |  | - | 해당 없음
3) Common Mode Choke는 커넥터에 가능한 가깝게 배치하였는가? |  | - | 해당 없음
4) DC Blocking Capacitor는 동일한 위치에 대칭적으로 배치하였는가? |  | - | 해당 없음
5) ESD Protection Device를 미적용하는 경우에도 향후 부품 실장을 위한 패턴을 설계하였는가? |  | - | 해당 없음
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다 |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 | 
 | Protection Device의 GND 분리 및 Land 부분 동박 제거는 IC 제조사 가이드를 확인 후 설계 복수의 이더넷 PHY/SW 적용 시 각각 검토 자료 첨부 | 개선 시점 : | 
※ EMC 최적화, 통신 안정화 |  |  | 
판정 결과를 확인 할 수 있는 근거 자료 작성
판정 결과 불만족 사항에 대한 대책 작성
4)
4)
< OK >
< NG >
2)
1)
1)

## Slide 60
Land
[DCC-1] 기구물과 PCB 패턴 |  | 판정 (O, X) | 비고
1) 기구물 과 PCB 패턴은 적절한 거리(d1)를 확보 하였는가? ( d1 ≥ 0.5mm) 단. LED 조명부의 누광구조 제외, 버튼 구조 제외 (DCC-03.0) |  | - | 해당 없음
2) 기구물 과 VIA HOLE은 적절한 거리(d2)를 확보 하였는가? ( d2 ≥ 1mm) |  | - | 해당 없음
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다 |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 | 
 | 각 항목의 치수 확인 d1 : mm d2 : mm d3 : mm | 개선 시점 : | 
※ 조립시 기구물에 의한 PCB 패턴 보호 |  |  | 
1)
보스
d1
Pattern
Copper
d1
d2
Via
Via
d2
2)
Hole
PCB 와 안착 조립
보스 닫는 곳
d3

## Slide 61
Land
[DCC-2] Test Point (TP) |  | 판정 (O, X) | 비고
1) TP – TP 간 최소 이격 거리 A를 확보 하였는가 ? ( A ≥ 1 mm) |  | O | 
2) TP-PCB Outline간 최소 이격 거리 B를 확보 하였는가? (B ≥ 1 mm) |  | O | 
3) TP-Via간 최소 이격 거리 C 를 확보 하였는가? (C ≥ 0.5 mm) 단, 불가한 경우 변경 전(0.5mm), 변경 후(최적화 이격거리) 결과 첨부 (DCC-03.1) |  | O | 
4) TP-(Normal)부품간 최소 이격 거리 D를 확보 하였는가? (D ≥ 0.5 mm) 부품의 높이가 = 10mm 미만 |  | O | 
5) TP-(High)부품간 최소 이격 거리 D’ 를 확보 하였는가? (D ≥ 3 mm) 부품의 기준.= 10mm이상 |  | O | 
6) PCB 패턴 내 사이 Test point 배치 금지( ICT, BBT 공정에 의한 PCB 동노출로 인한 패턴 결손 방지) |  | O | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 | 
 | BOTTOM TEST PIN | 개선 시점 : | 
※ Test pin에 의한 부품 보호 |  |  | 
6) NG
6) OK

## Slide 62
부품 배치
[DCC-3] 인카 온도 센서 - (DCC-01) |  | 판정 (O, X) | 비고
1) CONTROL내의 INCAR 센서와 발열 소와자의 이격 거리는 최소 50mm를 초과 해야 한다. |  |  | 
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다 |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 | 
 | 부품 수명 계산 근거 첨부 (계산식 및 결과) | 개선 시점 : | 
※ 차량 실내 온도 추종성 확보 |  |  | 
판정 결과를 확인 할 수 있는 근거 자료 작성
판정 결과 불만족 사항에 대한 대책 작성
발열소자
발열소자
Incar
Sensor
< NG >

## Slide 63
[DCC-4] 발진소자 주변 설계 2 [ MCU 발진소자 주변 설계 명확화] - (DCC-01) |  | 판정 (O, X) | 비고
1) MCU와 발진 소자는 최대한 가깝게 배치 (A) 최대 20mm를 초과 금지 |  | O | 최대 10mm
2) SMD 사용시 IC, 발진 소자, 수동 소자는 동일 면에 배치 (B) Via 사용 금지 |  | O | 
3) 발진 소자 및 그에 연결된 소자 사이로 다른 신호선 배선 금지 (C) 인접 Layer 동일하게 적용 |  | O | 
4) 발진 소자 주변으로 Connector I/O Net의 근접 배선(인접 Layer 포함) 설계 금지 (D) (D ≥ 5mm) |  | O | 
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다. |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 | 
 |  | 개선 시점 : | 
※ 방사/전도 노이즈 발생 방지 |  |  | 
MCU (IC)
MCU(U2) 와 발진 소자(Y1)

## Slide 64
[DCC-5] 부품 과 기구물 간의 이격 설계 |  | 판정 (O, X) | 비고
1) PCB 부품과 기구물의 이격거리 d1을 확보 하였는가? (d1 > 2mm ) -. (단 고전압 부품 - 전압별 공간 거리, 전해 커패시터 - 전해커패시터 배치 및 본딩 참조 하여 적용) |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 | 
 |  | 개선 시점 : | 
※ 부품 및 PCB 소손 방지 |  |  | 
부품 배치
d1 > 2mm 이상
부품
기구물 or 사출물

## Slide 65: 고전압 절연 설계
[HV-01] 오염등급 정의 |  | 판정 (O, X) | 판정 | 비고
PCB 설치 장소의 사용 환경에 따른 등급 결정을 통한 절연 거리 기준 제시 (※ 환경센터는 자체 기준 사용) |  |  |  | 
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다. |  |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 |  | 
IEC 60664-1 의 오염등급 분류체계에서 오염등급 1, 2 에 해당하는 경우 3번 항목 “전압 별 공간거리, 연면거리” 기준을 따른다. 3, 4등급은 공간 거리, 연면 거리 대책 제시 요망 |  |  |  | 
※ 사용환경에 따른 연면거리 최적화 |  |  |  | 
오염등급 | 사용 환경
1 | 오염이나 건조, 비전도성 오염이 발생하지 않는다. 오염이 영향을 미치지 않는다.
2 | 응축으로 인해 일시적인 전도성이 예상되는 경우를 제외하면 비전도성 오염만 발생
3 | 전도성 오염이 발생하거나, 응축으로 인한 전도성, 건조한 비전도성 오염이 발생
4 | 오염은 전도성 먼지 또는 비나 눈으로 인해 발생한 지속적인 전도성을 발생시킨다.
※ 3, 4등급 사용 지양 | 

## Slide 66: 고전압 절연 설계
[HV-02] 비교 트래킹 지수 정의 |  | 판정 (O, X) | 판정 | 비고
절연체의 전도성 오염에 따른 내성 확인을 통한 연면 거리 기준 제시 |  |  |  | 
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다. |  |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 |  | 
IEC 60664-1 의 CTI 분류에 따라 재료등급 I, II 에 해당하는 경우 3번 항목 “전압 별 공간거리, 연면거리” 기준을 따른다. IIIa, IIIb 등급은 연면거리 대책 제시 요망 |  |  |  | 
※ PCB 특성에 따른 연면거리 최적화 |  |  |  | 
재료 그룹 | CTI (Comparative Tracking Index) 전압 범위 [V]
I | 600 ≤ CTI
II | 400 ≤ CTI < 600
IIIa | 175 ≤ CTI < 400
IIIb | 100 ≤ CTI < 175
※ IIIa, IIIb 그룹 사용 지양 | 

## Slide 67: 고전압 절연 설계
[HV-03] 전압 별 연면거리 |  | 판정 (O, X) | 판정 (O,X) | 비고
PCB 패턴, 부품 간 절연 거리 준수 (※ 환경센터는 자체 기준 사용) |  |  |  | 
1) 사용 전압, 오염등급, 재료 등급에 따른 연면거리를 준수 하는가? |  |  |  | 
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다. |  |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 |  | 
- 고전압 (동상) 간에는 기본절연 적용 - 고전압 ↔ 저전압 (이종 전원) 간에는 강화절연 적용 (2배) 예) 450V 동작, 오염2, 재료2 : 고전압 간 3.2㎜, 이종전원 간 6.4㎜ 이격 ※ 슬릿(hole)을 통해 이격시킬 경우 연면거리 해당 없음, 공간거리만 해당 |  |  |  | 
※ 오염에 의한 스트레스성 발화 및 누설 방지 |  |  |  | 
연면거리
CREEPAGE
동작전압 (RMS) | 내층 기판 |  |  |  |  | 
 | 오염 등급 |  |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 
 | 재료등급 무관 | Ⅲb불가 | 재료등급 무관 | 재료등급 Ⅰ | 재료등급 Ⅱ | 재료등급 Ⅲ
[V] | [㎜] | [㎜] | [㎜] | [㎜] | [㎜] | [㎜]
320 | 0.750 | 1.600 | 0.750 | 1.600 | 2.200 | 3.200
400 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.800 | 4.000
450 | 1.150 | 2.250 | 1.150 | 2.250 | 3.200 | 4.500
500 | 1.300 | 2.500 | 1.300 | 2.500 | 3.600 | 5.000
630 | 1.800 | 3.200 | 1.800 | 3.200 | 4.500 | 6.300
800 | 2.400 | 4.000 | 2.400 | 4.000 | 5.600 | 8.000
1000 | 3.200 | 5.000 | 3.200 | 5.000 | 7.100 | 10.000
※ IEC 60664-1 참조 |  |  |  |  |  | 

## Slide 68: 고전압 절연 설계
[HV-04] 전압 별 공간거리 |  | 판정 (O, X) | 판정 (O,X) | 비고
PCB 패턴, 부품 간 절연 거리 준수 (※ 환경센터는 자체 기준 사용) |  |  |  | 
1) 사용 전압, 오염등급, 재료 등급에 따른 공간 거리를 준수 하는가? |  |  |  | 
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다. |  |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 |  | 
- 요구되는 내전압 시험 규격을 참고하여 공간거리 적용 - 내전압 시험 규격이 없을 경우 IEC 60664-1의 표1을 참고하여 정격 임펄스 전압 산정 - 고전압 (동상) 간에는 기본절연 적용 - 고전압 ↔ 저전압 (이종 전원) 간에는 강화절연 적용 (2배) 예) 450V 제어기 : 2KV 적용, 고전압 간 1mm, 이종전원 간 2mm |  |  |  | 
※ 써지에 의한 절연 파괴 방지 |  |  |  | 
(DCC-03.1)

## Slide 69: 고전압 절연 설계
[HV-05] 고전압-저전압 영역 간 레이어 분리 |  | 판정 (O, X) | 판정 (O,X) | 비고
고전압 영역에서 저전압 영역으로의 노이즈 커플링 및 고압방전 방지 |  |  |  | 
1) 고전압부의 전압을 기준으로 연면 거리 / 공간 거리를 준수 하는가? |  |  |  | 
2) PCB 레이어 내부에서의 교차되는 구간도 연면 거리 / 공간 거리를 준수 하는가? |  |  |  | 
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다. |  |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 |  | 
위 기준은 트랜스포머로 절연된 1차-2차 영역 뿐 만 아니라, 동일 그라운드를 사용하는 고/저전압 영역 간에도 적용을 한다. |  |  |  | 
※ 1-2차 영역 절연 확보 및 노이즈 커플링 방지 |  |  |  | 

## Slide 70: 고전압 패턴 설계
[HV-06] 고전압 영역 층 구성에 의한 층간 절연 |  | 판정 (O, X) | 판정 (O,X) | 비고
장시간 PCB 내부의 고전압이 층간 구성 되어 있을 경우 Migration(CAF)에 의한 절연 파괴 방지 |  |  |  | 
1) 고전압부의 +/- 극 층간 절연층은 300um 이상, prepreg 2장 이상 으로 구성되어 있는가? |  |  |  | 
2) prepreg의 두께를 조정할 수 없을 경우 고전압부의 +/- 극의 거리를 2층 이상 이격하여 구성 하였는가? |  |  |  | 
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다. |  |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 |  | 
고전압이 층간 구성 시 층간 migration 발생 가능 migration은 절연파괴를 유발시키며, 고전압/고온/고습/장시간 환경에 의해 가속 됨 절연성 확보를 위해 prepreg 의 두께를 0.3mm이상으로 관리 필요 |  |  |  | 
※ 1-2차 영역 절연 확보 및 노이즈 커플링 방지 |  |  |  | 

## Slide 71: 고전압 패턴 설계
[HV-07] 중요 신호 패턴 설계 |  | 판정 (O, X) | 판정 (O,X) | 비고
중요 신호들의 방사 노이즈를 저감시키고, 고전압으로 부터 유기되는 노이즈를 방지 |  |  |  | 
1) 중요 신호선의 위/아래 층에 Signal의 기준이 되는 GND가 배치 되었는가? |  |  |  | 
2) 중요 신호선이 이종 GND나 고전압 GND와 겹치지 않도록 배치 되었는가? |  |  |  | 
3) Via 사용을 지양하고 최단거리로 설계 되었는가? |  |  |  | 
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다. |  |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 |  | 
중요한 신호를(Critical signal) 선정하여 강화된 설계법을 따른다. 예) Inverter의 U/V/W 상 high/low side 제어 신호, 전류 센싱, 과전압/과전류 감지 신호 등 주요 신호 |  |  |  | 
※ 기능에 필수적인 신호 무결성 확보 |  |  |  | 

## Slide 72: 고전압 패턴 설계
[HV-08] 고/저전압 동시 사용 IC의 연면거리 강화 |  | 판정 (O, X) | 판정 (O,X) | 비고
IC 단일 패키지의 고/저전압 동시 사용시 절연 파괴 방지 |  |  |  | 
1) 고전압과 저전압 간에 연면거리가 충분한가? |  |  |  | 
2) 연면거리 추가 확보를 위한 hole 처리가 되었는가? |  |  |  | 
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다. |  |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 |  | 
일반적인 SOIC 타입 이상의 반도체는 연면거리가 4㎜ 이상 확보 되지만, IC 배면 오염물질로 인한 절연성능 저하를 막기 위해 hole 을 추가 한다. (hole 의 폭은 1㎜ 이상) |  |  |  | 
※ IC 배면의 오염으로 인한 절연 파괴 방지 |  |  |  | 
고전압
저전압
고전압
저전압
고전압
저전압
오염 물질

## Slide 73: 고전압 패턴 설계
[HV-09] 고전압 전력 소자 핀 간 절연성 강화 |  | 판정 (O, X) | 판정 (O,X) | 비고
고전압 전력 소자 핀 간 절연거리 확보 |  |  |  | 
1) 전력 소자의 솔더링 패드 형상은 원형을 이루었는가? |  |  |  | 
2) 전력 소자의 솔더링 패드 간 연면 거리 강화를 위해 cut이나 hole을 추가 하였는가? |  |  |  | 
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다. |  |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 |  | 
1) pin간 공간/연면거리 확보를 위해 사각패드 지양 2) 패드 사이에 연면 거리 추가 확보를 위해 cut/hole 적용 |  |  |  | 
※ Pin 간 쇼트로 인한 파손 방지 |  |  |  | 
예) TO-247 패키지

## Slide 74
[HV-10] 전해 커패시터 양극 패턴 분리 |  | 판정 (O, X) | 판정 (O,X) | 비고
고전압용 커패시터 슬리브(포장 비닐) 절연 파괴 및 전해액 오염 방지 |  |  |  | 
1) 고전압(300Vdc 이상) 에 사용되는 커패시터의 +, - 양극이 실장면에 같이 배치되는 것을 지양하였는가? |  |  |  | 
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다. |  |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 |  | 
고전압에 사용되는 커패시터의 슬리브(포장 비닐)의 절연성은 업체에서 보장하지 않음 양극 패턴의 PCB 층을 분리 설계하여 절연성 확보 |  |  |  | 
※ 슬리브 소손 및 전해액으로 인한 고전압 전원부 단락 방지 |  |  |  | 
[슬리브 양호]
[슬리브 소손]
금속부 노출
고전압 패턴 설계

## Slide 75: 고전압 써지 설계
[HV-11] 입력 전원부 X-CAP, Y-CAP 선정 |  | 판정 (O, X) | 판정 (O,X) | 비고
써지 전압에 의한 부품 소손 및 누설전류 과다 방지 |  |  |  | 
1) X-CAP의 내압은 최대 인가 써지 전압을 고려하였는가? |  |  |  | 
2) X-CAP의 용량은 전원차단 시 방전시간을 고려하였는가? (OBC만 해당) |  |  |  | 
3) Y-CAP의 내압은 최대 인가 써지 전압을 고려하였는가? |  |  |  | 
4) Y-CAP의 용량은 누설전류 범위를 초과하지 않는가? |  |  |  | 
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다. |  |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 |  | 
X-CAP 및 Y-CAP은 동작전압이 아닌 써지 전압 기준으로 내압을 설정한다. Y-CAP의 영향으로 인한 누설전류는 각 제어기의 ES를 만족할 것 예) IEC61851-1 기준 : L-GND, N- GND 간 3.5mA 이하 X-CAP의 영향으로 인한 전원 차단 시 방전 시간은 IEC61851-1을 만족해야 한다. (OBC만 해당) 예) IEC61851-1 기준 : 차단 1초 후 42.4Vpk / 60Vdc / 30Vrms 모든 커패시터 용량 X 모든 방전저항 용량 < 0.5 |  |  |  | 
※ 보호회로로 인한 Side effect 방지 |  |  |  | 
X-CAP
Y-CAP
LOAD

## Slide 76: 고전압 써지 설계
[HV-12] 써지 보호 회로 선정 |  | 판정 (O, X) | 판정 (O,X) | 비고
써지 보호 소자의 방전개시 전압 최적화 (OBC만 해당) |  |  |  | 
1) 써지 보호소자(Varistor, Arrestor, DSA)의 방전 개시 전압은 내전압 시험을 고려하였는가? |  |  |  | 
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다. |  |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 |  | 
써지 보호 소자의 방전 개시 전압이 내전압 시험보다 높을 것 써지 인가 시험 : ES96200-00 기준 2.2KV 인가 내전압 인가 시험 : ES91500-50 기준 L-GND, N-GND, L-N 간 사용 전압 따른 내전압 인가 후 절연상태 확인 |  |  |  | 
※ 보호회로로 인한 Side effect 방지 |  |  |  | 

## Slide 77: 고전압 소자 조립성
[HV-13] 전력 소자 - 방열판 체결 관리 |  | 판정 (O, X) | 판정 (O,X) | 비고
스크류 체결 토크 관리를 통한 부품 소손 방지 |  |  | - | 해당 없음
1) 방열판 체결 토크는 업체 권장안에 맞게 관리 하는가? |  |  | - | 해당 없음
2) 스크류 풀림 방지를 위한 대책을 고려하였는가? (스프링 와셔, 나사고정제 등) |  |  | - | 해당 없음
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다. |  |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 |  | 
토크 부족  과열로 인한 Thermal shut down 토크 과다  IC 외부 파손 / 내부 박리 발생 반드시 부품업체에서 권장하는 토크 및 조립법을 준수 할 것 |  |  |  | 
※ 부품 소손 / 성능 저하 방지 |  |  |  | 

## Slide 78: 고전압 소자 조립성
[HV-14] 전력 소자 - 방열판 간 절연성 강화 |  | 판정 (O, X) | 판정 (O,X) | 비고
방열판 - 전력 소자 간 절연거리 확보 |  |  |  | 
1) 전력 소자의 도전체 노출부와 방열판 간에 공간 거리 / 연면 거리가 확보 되었는가? |  |  |  | 
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다. |  |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 |  | 
전력 소자의 리드, 패키지, 동박 노출부, 측면 노출부와 방열판 간의 절연거리를 고려하여 설계한다 |  |  |  | 
※ 방열판과의 방전으로 인한 부품 소손 방지 |  |  |  | 

## Slide 79: 고전압 소자 조립성
[HV-15] 전력 소자 – 정류용 소자 내압 확인 |  | 판정 (O, X) | 판정 (O,X) | 비고
배터리 전압이 DC-DC 출력보다 높을 경우 저전압 정류 회로에서의 역전압 가능성 고려 |  |  |  | 
1) 다이오드 사용 시 : 역전압에 대비하여 내압이 충분하게 설계되었는가? |  |  |  | 
2) 스위칭 소자 사용 시 : 역전압에 대비하여 스위칭 타이밍 혹은 배터리부 전압 감지 기능이 설계되어 있는가? |  |  |  | 
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다. |  |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 |  | 
DIODE의 경우 : 내압이 ES95400-10을 만족시킬 것 (-18V, 5분) 스위칭 소자의 경우 : 역전압에 따른 보호 알고리즘을 설계할 것 |  |  |  | 
※ 방열판과의 방전으로 인한 부품 소손 방지 |  |  |  | 
정상 조건
역전압 조건

## Slide 80: 고전압 소자 조립성
[HV-16] 전력 소자 – 저항 내압 확인 |  | 판정 (O, X) | 판정 (O,X) | 비고
고전압 회로 저항의 내압 확인 필요 |  |  |  | 
1) 최고 사용전압을 만족시키도록 설계되었는가? |  |  |  | 
2) 정격전력의 50% 이내에서 설계되었는가? |  |  |  | 
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다. |  |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 |  | 
저항 : 최고 사용전압을 만족시키며, 정격 전력의 50% 이내 사용 저항 전력 = 실사용 전압^2/저항값 ≤ 정격전력 * 0.5 (P=V^2/R) 예) 1608 사이즈 저항을 5V에 사용할 경우 500옴 이하 사용 불가 |  |  |  | 
※ 방열판과의 방전으로 인한 부품 소손 방지 |  |  |  | 

## Slide 81: 고전압 패턴 설계
[HV-17] 전해 커패시터 방폭 설계 |  | 판정 (O, X) | 판정 (O,X) | 비고
고전압용(300Vdc 이상) 커패시터의 폭발 및 열화 방지 |  |  |  | 
1) 가스 방출을 위해 커패시터의 안전변 상단에 2mm 이상 공간 설계 할 것 (22-1 항 추가 참조) |  |  |  | 
2) 고온 가스 방출 시 회로 보호를 위해 안전변 상단 배선, 패턴 설계 금지 |  |  |  | 
3) 돌입 전류로 인한 커패시터 소손 대책이 설계 되었는가? |  |  |  | 
4) 사용 전압(실효값)은 정격 전압의 80% 이내로 설계 되었는가? |  |  |  | 
5) 써지 전압(피크값)은 정격전압의 100% 이내로 설계 되었는가? |  |  |  | 
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다. |  |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 |  | 
커패시터의 정격전압을 초과할 경우 가스 누출로 인한 용량 감소, 누설전류 증가, 발열, 발화 등의 문제가 발생할 수 있음. 사용 전압(RMS) : 정격 전압의 80% 이내에서 설계 과전압 (Peak) : 정격 전압의 100% 이내에서 설계 예) 450V 제어기의 DCLINK에 600V 커패시터 사용 : 600V * 80%=480V  사용전압(450V) 정격전압 80% 이내 : 600V * 100% = 600V  과전압(500V) 정격전압 100% 이내 |  |  |  | 
※ 커패시터 안전성 확보 |  |  |  | 

## Slide 82: 고전압 패턴 설계
[HV-18] 전해 커패시터 실장 유의사항 |  | 판정 (O, X) | 판정 (O,X) | 비고
고전압용(300Vdc 이상) 커패시터의 수명 개선 |  |  |  | 
1) 세척제, 고정용 접착제(수지)의 염소계 화합물 사용 금지 |  |  |  | 
2) 커패시터 주변 발열부품 설계 금지 |  |  |  | 
※ 별도 협력사 기준을 적용할 경우, 상세 내용 및 근거를 첨부하고 담당자와 협의한다. |  |  |  | 
권 장 안 (예시) | 협력사 사전 검토 | 개선 대책 |  | 
PCB의 세척, 커패시터 고정 접착제에 염소계 화합물이 사용될 경우 커패시터 내부로 스며들어 부식을 유발시켜 전해액 증발, 누설전류 증가 등 발생 가능 주변 발열부품이 있을 경우 발열부품을 고려한 수명 산출 및 제시 |  |  |  | 
※ 커패시터 수명 확보 |  |  |  | 
권장 안 | 오류 사례
비염소계 세척제, 고정용 접착제 사용
Flux 세척제의 염소 성분으로 인한 부식
CAP
대류
복사
전도
커패시터 방열 경로 확보
CAP
전도
복사
발열 부품, 패턴으로 인한 온도상승
대류