## Slide 1: ▣ US4 PE VIP 전동식 사이드 스텝 암전류 NG건 대책서
현상 | 개선대책
▶ 문제점 : IGN OFF & Door Closed 조건에서 Sleep Mode 미진입 현상(암전류 과다) M단계 차량 조사 결과 IGN OFF & Door Open 시 10s 후 암전류(0.004A) 확인 이후, IGN OFF & Door Close 시 10s 후 암전류(0.048A) 확인 * 암전류 측정시 10A 퓨즈의 멀티미터를 사용하여 암전류 값이 정확하지 않는 점 참고 부탁드립니다. | ▶ 개선 대책 : Sleep 진입 후 Wake-Up 구문 수정 완료. Sleep Mode 개선 완료 시 IGN OFF & Door Open 시 10s 후 암전류(0.004A) 확인 IGN OFF & Door Close 시 10s 후 암전류(0.002A) 확인 M단계 차량 4대 제어기 리워크 예정 - C902, C905 차량 제어기 리워크 및 검증 완료(4/10) C905 차량 제어기 리워크 예정 (4월 3주~)
원인 ( 설계. 부품 . 조립 . 평가 ) | 
▶ 원인 및 분석 : M단계 차량 4대 제어기 장착 전, SW Sleep – Wake Up 구문 수정 사항에 의해 Sleep Mode 미진입이 아닌 진입하자마자 바로 Wake-Up 되는 것으로 확인 IGN 신호선 SW 필터링과 연관 가능성 없음 추가 확인 완료 재현 평가 모드 평가 SW 개선 전 제어기 장착(초기화 동작) → 도어 OPEN 10s 후 Sleep 진입(0.002A) → 도어 Close 10s 후 Sleep 진입 및 즉시 Wake-Up(0.048A) - SW 개선 후 제어기 장착(초기화 동작) → 도어 OPEN 10s 후 Sleep 진입(0.003A) → 도어 Close 10s 후 Sleep 진입(0.002A) → 스마트키 Door lock 시 Sleep 상태 유지 | 
Notes: 1